## Slide 1: Аппаратные сбои компьютерных систем

## Slide 2
Актуальность: В эпоху цифровой экономики отказ оборудования даже на несколько минут может привести к потере миллионов рублей (торговля, логистика, медицина).
Определение: Аппаратный сбой — это физическое нарушение работоспособности компонента вычислительной системы, вызванное изменением его электрических, механических или тепловых свойств.

## Slide 3
2. Классификация сбоев
Сбои делятся по природе возникновения:
Внешние факторы:
  Скачки напряжения в сети.
  Электромагнитные наводки (помехи от мощных двигателей).
  Температурный режим (перегрев).
  Вибрация, пыль, влажность.
Внутренние факторы (деградация):
  Старение полупроводников (электромиграция).
  Износ механики (подшипники вентиляторов, двигатели HDD).
  Производственный брак (поздний отказ).
Типы последствий:
  Разрушающие: Компонент выходит из строя навсегда (сгорел блок питания).
  Неразрушающие (сбой бита): Ошибка в работе, исчезающая после перезагрузки (RAM ECC ошибка).

## Slide 4
3. Основные компоненты и их уязвимости
Блок питания (PSU)
95% сбоев: Вздутие конденсаторов (потеря емкости), пробой диодных мостов.
Симптомы: Спонтанная перезагрузка под нагрузкой, запах гари.
Жесткий диск (HDD/SSD)
HDD: Бэд-блоки (нарушение магнитного слоя), отказ головок или «клик смерти».
SSD: Превышение лимита циклов перезаписи (TBW), выход из строя контроллера (особенно на QLC-памяти).
Статистика: Чаще всего выходят из строя диски в возрасте 3–5 лет.
Оперативная память (RAM)
Сбой одиночного бита из-за альфа-частиц или флип-флопа (мягкая ошибка).
Результат: BSOD (синий экран), зависания, повреждение данных на диске (грязная запись).
Центральный процессор (CPU)
Относительно надежен, но страдает от перегрева (срабатывает троттлинг — пропуск тактов).
Деградация транзисторов при высоком напряжении (silicon aging).
Материнская плата (чипсет, VRM)
Система питания процессора (VRM): пробой мосфетов.
Трещины пайки BGA (у Xbox/PS4/ноутбуков из-за термоциклов).

## Slide 5
4. Механизм возникновения сбоя
Процесс по стадиям:
Латентная стадия: Микротрещина пайки или разогрев конденсатора.
Предотказ: Компьютер на нагрузке работает со сбоями (глитчи в 3D-играх, артефакты видео).
Отказ: Полная остановка. Система не включается или выдает ошибку POST (Beep-коды BIOS).

## Slide 6
5. Методы диагностики
Визуальный контроль: Вздутые конденсаторы, подпалины дорожек (темные пятна).
Тестеры: POST-карта (PCIe), замер мультиметром напряжения (+12В, +5В, +3.3В).
ПО Диагностика:
  HDD/SSD: CrystalDiskInfo (Smart-атрибуты).
  RAM: MemTest86 (загрузка с флешки).
  Нагрев: FurMark, Prime95 + мониторинг HWMonitor.
Метод исключения: Замена подозрительного модуля на заведомо исправный.

## Slide 7
6. Методы защиты и профилактики
Электропитание:
  ИБП (источник бесперебойного питания) — защита от скачков и фильтрация шума.
  Использование блока питания с сертификатом 80+ (лучше Platinum/Titanium для 24/7).
Температура:
  Замена термопасты каждые 2-3 года.
  Положительное давление в корпусе (фильтры от пыли).
Резервирование:
  RAID 1 (зеркало) или RAID 5 для HDD.
  ECC RAM для серверов и рабочих станций (исправляет одиночные ошибки памяти).
Мониторинг: Настройка оповещений по SMAR-атрибутам (Threshold-Reallocated Sector Count).

## Slide 8
7. Практический кейс
Ситуация: Сервер баз данных падает раз в 3 дня ночью.
Гипотеза 1: Проблема в софте (OS/Driver). Проверяем: Логи Windows — чисто.
Гипотеза 2: Перегрев. Проверяем: Логи температуры — в норме (45°C).
Диагностика: Запускаем memtest86. На 2-м проходе обнаружена ошибка на адресе 0x7F3A.
Вердикт: Замена планки RAM. Сервер стабилен.
Вывод: Аппаратный сбой памяти маскировался под софтовый вылет.
8. Заключение
Полностью исключить аппаратные сбои нельзя из-за законов физики (деградация кремния и электролитов).
Задача инженера: Свести риск к минимуму через мониторинг, резервирование и своевременное обслуживание (замена кулеров, чистка, контроль напряжения).
Правило 3-2-1 для данных: 3 копии, 2 разных носителя, 1 оффлайн-копия — спасет, когда аппатный сбой все же случится.

## Slide 9
Вопросы:
1. Как часто нужно менять термопасту на вашем рабочем ПК?
2. Сталкивались ли вы с эффектом «проклятых конденсаторов» (motherboard capacitor plague 1999-2007)?
3. Используете ли вы защиту от импульсных перенапряжений?